## Produktinformation 11/2005

Merkblatt für Bruflex( SiHF-J

Flexible hochwärmebeständige Silikon-Schlauchleitung

| Anwendung Silikonisolierte Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Wechselwirkung hoher Temperaturunterschiede oder Hitze herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen. Vorzugsweise werden silikon-isolierte Leitungen in Hütten-, Stahl- und Warmwalzwerken, in Kokereien, Gießereien, Ze-ment-, Glas- und Keramikfabri-ken, im Elektromotorenbau, im Saunabau, in Schiffen und Flugzeugen, in der Wärme-, Kälte- und Klimatechnik, in Beleuchtungskörpern usw. eingesetzt. Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut Sie ist halogenfrei und resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen, Salzlösungen usw. Sie ist tropenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon. Eine herausragende Eigen-schaft ist der hohe Flammpunkt. Beim Brennen der Leitung verbleibt auf dem Leiter eine isolierende Silicium-Dioxid-schicht, die einen Kurzschluss verhindern kann. |  | Aufbau - verzinnte CU-Litze feindrähtig - Litzenaufbau nach VDE 0295, Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5 - Adern silikonisoliert - Aderfarben: schwarz, blau, braun - Schutzleiter grüngelb (ab 3-adrig) in der Außenlage - Adern mit optimalen Schlag- längen in Lagen verseilt - Außenmantel Silikon - Mantelfarbe: lichtgrau RAL 7035 |  | Elektrische und technische Daten Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2000 V Isolationswiderstand: 200 MΩ x km Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser Temperaturbereich: -50° C bis +180° C kurzzeitig +200° C Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1 Halogenfreiheit: HCL-Emission gemäß IEC 60754-1 Korrosivität der Brandgase gemäß IEC 60754-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |